当使用FB2/FB3来读写NC变量的时候，要用到NC变量选择器。传统的做法是通过GENERATE来生成*.AWL源文件，然后再插入到STEP7中进行编译生成数据块。这种做法的缺点是当改变要使用的NC变量必须再次使用NC变量选择器进行上述动作，特别是使用多个相同类别的NC变量（比如R参数），这些要使用的变量都要在选择器中进行选择编辑，这样很不方便。下面利用NC变量选择器的TO STEP7 PROJECT选项来简化上述工作。这样就会自动的在STEP7的SOURCES文件夹下生成源文件、在BLOCKS文件夹下生成数据块。

使用TO STEP7 PROJECT重点是在选择NC变量的时候要把对应的地址设成零，然后在STEP7中调用FB2/FB3的时候在UNIT/COLUMN/LINE中进行定义。下面以调用第一通道R0——R4五个R参数为例：

LINE设为0

给变量起名字便于引用

保存后TO STEP7 PROJECT

调用FB2

这样在ADDR中我们写上相同的"RRR".RX，然后靠LINE中的数值来具体定义。如此，我们可以完全抛开变量选择器，当需要修改或者添加新的R参数，只需要在PLC中做一下改动即可，其它的NC变量用法也是如此，非常方便，。