用编程方法实现永久保存V存储区数据

问题描述:

在S7-200系统中使用内置的超级电容或外加电池卡为V数据区等提供电源缓冲；可以将M存储区的前14个字节（MB0 - MB13）设置为保存，实现CPU断电时自动将其中数据写入相应的EEPROM 的功能；建立项目时可以在"数据块"中预置运行过程中不须变化的工艺参数等数据，也可以下载到EEPROM中得到永久保存。但是，如果要实现掉电保护的数据量较大，就需要编程将这些变量写EEPROM。

问题解决描述:

在解决这个问题上我用了两个EEPROM写入的功能子程序。它们分别用于保存连续多个变化的数据和保存不连续分布的，长度、数目不等的数据。两个都能独立运用，如组合应用能很方便的解决既有大数据块又有众多零碎数据的项目。

保存连续多个变化数据的子程序

SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0

TITLE=危险警告：调用本子程序前请务必仔细阅读本程序的运用方法，否则将导致PLC的损毁，具体可参见编程手册5.3节&5.4节。

功能描述：此子程序用于编程将V数据区中保存连续多个变化数据写入EEPORM。

VAR_INPUT

star_addr:WORD;      //数据保存的开始地址。可以是常量

Dtype:WORD;        //数据类型。可以是常量

Num:WORD;        //记录的个数。可以是常量

END_VAR

VAR_IN_OUT

Num_temp:WORD;    //临时储存区必需是V、M。

Allow_r:BOOL;      //运行允许必需是V、M（保护编程疏忽）。

END_VAR

BEGIN

Network 1

1.	LDN    L8.0     //防止程序一直处于写EEPROM，每次执行完所有写入后自行复位。

2.	JMP    1

3.	LD     SM0.0

4.	ANDD   16#00000000, AC0  //每次运算前清AC0。

5.	LD     SM31.7            //防止意外事件使CPU没能完成上次写入

6.	JMP    1

7.	LDW>=  LW6, LW4       //写入次数累计，等于记录的个数的长度时Num_temp归0

8.	JMP    2

9.	LD     L3.0              //--------------------------------------------------1

10.	A      L3.1              //如果数据类型是双字AC0+1

11.	+I     +1, AC0          //-----------------------------------------------------1

12.	LD     SM0.0

13.	MOVB   LB3, SMB31   //传送数据类型给SMB31

14.	+I     LW2, AC0         //-------------------------------------------------------2

15.	*I     LW6, AC0       //计算保存地址=起始地址+数据类型*临时储存区

16.	+I     LW0, AC0         //--SMW32= star_addr + Dtype * Num_temp --2

17.	MOVW   AC0, SMW32  //传送保存地址给SMW32

18.	S      SM31.7, 1        //置请求写入位

19.	INCW   LW6           ///临时储存区+1

20.	JMP    1              //退出程序

21.	LBL    2

22.	LD     SM0.0

23.	MOVW   +0, LW6      //等于记录的个数的长度时Num_temp归0

24.	R      L8.0, 1         //复位Allow_r，结束一轮写入任务

25.	LBL    1

END_SUBROUTINE_BLOCK

保存不连续分布的，长度、数目不等的数据子程序

SUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1

TITLE=危险警告：调用本子程序前请务必仔细阅读本程序的运用方法，否则将导致PLC的损毁，具体可参见编程手册5.3节&5.4节。

功能描述：此子程序用于编程将V数据区中的不连续分布的，长度、数目不等的数据写入EEPORM。

使用方法：1：建立数据数据保存地址列表。列表以字为单位，每个字的15、16是数据的类型01为字节、10为字 11为双字，0~12位是v内存的地址值例如VB200的地址换算后的十六进制表示为16#40C8。用附带的EXCEL表格可成批转换。

2：在调用时要用上升沿或下降沿置位Allow_r位，目的是为了防止程序一直处于写EEPROM状态而损坏CPU。

3：Tab_s的实参必需是内存地址。如; &vb0

VAR_INPUT

Tab_s:DWORD;	// 数据保存地址列表表首必需为存储区地址。例：&vb200

Num:WORD;	// 需要保存的数据的数量可以是常量

END_VAR

VAR_IN_OUT

Num_temp:WORD;	// 子程序所必需的临时存储区域必需是V、M

Allow_r:BOOL;	// 允许写入位必需是V、M

END_VAR

BEGIN

Network 1

1.	1．LDN    L8.0  //防止程序一直处于写EEPROM，每次执行完所有写入后自行复位。

2.	2．JMP    1

3.	LD     SM31.7   //防止意外事件使CPU没能完成上次写入

4.	JMP    1

5.	LDW>=  LW6, LW4  //写入次数累计，等于表的长度时Num_temp归0。

6.	JMP    2

7.	LDN    SM31.7

8.	MOVD   +0, AC0  //清AC0

9.	MOVD   LD0, AC1 //传送数据保存地址列表表首（Tab_s）到AC1

10.	MOVW   LW6, AC0 // Num_temp—〉AC0

11.	SLW    AC0, 1    //AC0*2

12.	+I     AC0, AC1  //计算当前需要读取的内存地址

13.	MOVW   *AC1, LW20  //从表中取出需要保存的内存的地址= Tab_s+ Num_temp*2

14.	LD     L20.6        //----------------------------------------------1

15.	=      SM31.0     //将数据类型保存到SMB31

16.	R      L20.6, 1     //并且得到正常的需要保存的内存的地址

17.	LD     L20.7      //

18.	=      SM31.1      //

19.	R      L20.7, 1      //--------------------------------------------------1

20.	LD     SM0.0

21.	MOVW   LW20, SMW32  //传送保存地址给SMW32

22.	S      SM31.7, 1        // 置请求写入位

23.	INCW   LW6           ///临时储存区+1

24.	JMP    1               //退出程序

25.	LBL    2

26.	LD     SM0.0

27.	MOVW   +0, LW6        //等于表的长度时Num_temp归0

28.	R      L8.0, 1            //复位Allow_r，结束一轮写入任务

29.	LBL    1

END_SUBROUTINE_BLOCK

应用说明

注意：在调用时要用上升沿或下降沿置位Allow_r位，目的是为了防止程序一直处于写EEPROM状态而损坏CPU

Dtype：1为字节类型、2为字类型、3为双字类型

保存连续多个变化数据的子程序

例1：现有4个以VD200为首的连续数据需要保存。

此时的参数为：

star_addr ：200

Dtype：3

Num：4

Num_temp：vw0 （可以是任意未使用的内存字）

Allow_r：M0.0   （可以是任意未使用的内存位）

主程序

NETWORK 1

1.	LD	I0.0

2.	EU

3.	S	M0.0 , 1

NETWORK 2

4.	LD	M0.0

5.	CALL	SBR_0  200  3  4  VW0  M0.0

例2：现有10个以VW200为首的连续数据需要保存。

star_addr ：200         star_addr ：200

Dtype：2     		  Dtype：3

Num：10       		  Num：5

Num_temp：vw0 		  Num_temp：vw0

Allow_r：M0.0		  Allow_r：M0.0

保存不连续分布的，长度、数目不等的数据子程序

注意：在调用时要用上升沿或下降沿置位Allow_r位，目的是为了防止程序一直处于写EEPROM状态而损坏CPU

为了实现这一功能必需建立一个表用来存储需要保存的内存的地址。此处表的格式以字为单位。14、15是数据的类型01为字节、10为字 11为双字，0~12位是v内存的地址值例如VB200的地址换算后的十六进制表示为16#20C8。用附带的EXCEL表格可成批转换。

计算方法

VB类型：16#2000+16#内存地址

VB类型：16#4000+16#内存地址

VB类型：16#6000+16#内存地址

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | T | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

VB200=16#2000+16#00C8  （200=16#00C8）

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

VW200=16#4000+16#00C8

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

VD200=16#6000+16#00C8

例1：现有表1数据需存储。

表格 1

|  | 数据类型 | 内存地址 | 偏址结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vb | 100 | 4064 |
| 2 | VB | 234 | 40EA |
| 3 | VD | 455 | C1C7 |
| 4 | VB | 655 | 428F |
| 5 | VW | 120 | 8078 |
| 6 | vb | 1250 | 44E2 |
| 7 | vd | 2000 | C7D0 |
| 8 | vw | 34 | 8022 |
| 9 | vb | 200 | 40C8 |

在获得偏址结果后我们把数据复制到数据块中，假设是以VW1000	为开始的表。

| VW1000 | 4064 |
| --- | --- |
| VW1002 | 40EA |
| VW1004 | C1C7 |
| VW1006 | 428F |
| VW1008 | 8078 |
| VW1010 | 44E2 |
| VW1012 | C7D0 |
| VW1014 | 8022 |
| VW1016 | 40C8 |

此时的参数为：

Tab_s：&VB1000

Num ：  9

Num_temp：VW1018（可以是任意未使用的内存字）

Allow_r：M 0.0     （可以是任意未使用的内存位）

主程序

NETWORK 1

6.	LD	I0.0

7.	EU

8.	S	M0.0 , 1

NETWORK 2

9.	LD	M0.0

10.	CALL	SBR_0  &VB1000  9  VW1018  M0.0

联合使用两种功能

例1: 现有9个以VW200为首的连续数据和表2的数据需要保存

|  | 数据类型 | 内存地址 | 偏址结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vb | 100 | 4064 |
| 3 | VD | 455 | C1C7 |
| 4 | VB | 655 | 428F |
| 5 | VW | 120 | 8078 |
| 6 | vb | 1250 | 44E2 |
| 7 | vd | 2000 | C7D0 |
| 8 | vw | 34 | 8022 |

表格 2

为了减少保存时间必需对上述地址进行优化。

优化结果后我们只需保存4个VD200和表3

|  | 数据类型 | 内存地址 | 偏址结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vb | 100 | 4064 |
| 3 | VD | 455 | C1C7 |
| 4 | VB | 655 | 428F |
| 5 | VW | 120 | 8078 |
| 6 | vb | 1250 | 44E2 |
| 7 | vd | 2000 | C7D0 |
| 8 | vw | 34 | 8022 |
| 9 | Vw | 216 | 80D8 |

表格 3

以现在的程序为例：

没优化前约25*9+29*8=457步，优化后约25*4+29*9=361步减少约20%的时间。

主程序

NETWORK 1

1.	LD	I0.0

2.	EU

3.	S	M0.0 , 1

NETWORK 2

4.	LD	M0.0

5.	CALL	SBR_0  200  3  4  VW0  M0.0

NETWORK 3

6.	LD	M0.0

7.	ED

8.	S	M0.1 , 1

NETWORK 4

9.	LD	M0.1

10.	CALL	SBR_1  &VB1000  9  VW1018  M0.1