热线故事：S7-200怎样编写子程序，被多次调用时可实现定时器功能

2011-06-14

“子程序调用定时器”映入眼帘，百度里好像也看到过大家讨论的帖子，还蛮激烈……相信有需要的你会同我一样感兴趣，于是信心满满的拨通了电话

“您好，这里是西门子技术支持……？”

客户：我在子程序中使用了定时器，当主程序多次调用该子程序时发现程序的逻辑无法正常执行，为什么？

答：在条件调用子程序的主程序中，当停止子程序调用时，如果定时器已经被激活正在计时，那么停止调用该子程序会造成定时器的失控。不管此时定时器前面的激活条件如何，定时器（1ms、10ms 时基的）会一直走到最大值，定时器输出会在达到设定值时接通；定时器（100ms 时基的）会停止计时，逻辑上处于失控状态，当重新使能子程序调用该定时器时，它从之前停止的时间开始计时。如果用 SM0.0 调用子程序；或者在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行，定时器会正常运行。使用条件调用含有定时器的子程序时，一定要注意定时器的分辨率和时序逻辑，以免造成程序运行错误；如果多次调用该子程序，可能会发生程序失控，通常这种情况下，定时器一般只按照首次被调用时计时。

客户：这样啊，可是我用Step7编写FC块，也是多次调用定时器就没问题啊？

答：首先确定一点，S7-200和S7-300不论是硬件还是软件上都不同，没有类比性的。PLC定时器实际上就是一个晶振，它的更新依赖于扫描定时器的触点，当触发后就一直在运行，直至计时结束，这对S7-200还是S7-300都是一样的。之所以会有你说的情况，是因为在STEP7定义局部变量时定时器号可以设置成参数，而在MicroWIN中局部变量定义里没有定时器类型，只能用固定编号的定时器。在S7-200中，当多次调用该子程序时，实际上是对同一个定时器重复操作；S7-300调用子程序时，赋不同的定时器编号，当然也就不存在相互影响的问题。

客户：那照你这么说，S7-200的功能不行啊。要是我有多组相同控制要求的阀门控制（时间控制），需要写个定时器的子程序，在主程序中会多次调用该子程序，就肯定会出现问题的。那怎么办，难道要在主程序中重复写同样的逻辑啊？那要是一百组，还写一百遍啊，真不环保！

答：恩，确实不够绿色，而且定时器个数是有限的。不过我们可以曲线救国嘛，通过编写程序来实现定时功能，这样也就不存在定时器被多次调用的问题了。定时器实际上就是读取CPU内部晶振的次数。我们完全可以做个基准时基Time1，每个时基都对AC进行加1。通过AC1-AC0，那么就将时间设定转换为读取计数差值，这时差值与时基的乘积就是设定时间。可以用定时器中断或是SM0.5编写子程序。

……

客户：我实验没做成，总出现些意想不到的问题？

答：恩，能说下编程思路吗？经核实，发现编程中出现以下问题：

1.客户是用SM0.5（0.5秒）来作为时基的，子程序中通过SM0.5的上升沿来触发自加功能。问题：系统给应用的边沿指令自动分配了寄存器，这个自动分配是针对每个子程序的，而不是子程序的每次调用。当多次调用该子程序，边沿指令使用的其实都是同一个寄存器里的数值，这就有可能会出现问题。你可以在“运行时编辑程序”，这时可以看到每个边沿指令都有一个数字的编号，在S7-200的系统中，边沿指令的个数是有限制的。解决：可将需要的边沿检测做在主程序中，而把该结果作为子程序的输入参数。或者使用Rising_Falling_edge库函数，实现无限边沿指令。

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/17542200?Datakey=24676421

或采用定时中断的方法，每次进入中断时进行一次自加1的逻辑，这样也不需要使用上升沿。采用中断的优点，除了可以设置ms时基，更重要的是中断事件不受程序的扫描周期的影响，计时更精准。

2.子程序局部变量，把AC设置为IN类型。问题：每次调用子程序时，这个变量都是系统默认的初始值，无法实现累加功能。

解决：将该局部变量改为IN_OUT类型。该变量保存本次运算结果，当再次被调用时，作为初始值。

客户：好的，明白了，我赶紧去试试！

现今什么都提倡T型发展，工业产品当然也是了，虽然对于针对性有要求，但普遍适用性更重要。S7-200就是一款通用性很强大的产品。虽然直接提供的功能有限，但我们可以利用聪明的大脑，通过编程等方式，获得产品更大的利用空间。