Kepware与 smart200建立连接的方法。

Step1:建立通道channel1

Step２:选择设备驱动

设备驱动选择 siemens TCP/IP Ethernet

Step３:选择本机网卡

一直下一步完成。

Step４:新建设备decice1.

Step5:选择设备 s7-200

Step6：输入smart 200PLC的地址

Step7:最重要的一步：修改参数，把两个4D57改成201。

设置完成，下面新建变量。

运行起来，奇迹发生了。。