多附件头五轴机床调试

The debugging of the five axis machine tool with multiple head

中文摘要：在SINUMERIK 840Dsl系统中， 由于机械结构的原因，使用了一个SINAMICS S120驱动器分别驱动三个电机的结构。在使用过程中，由于使用了不同型号的电机、并且使用了绝对值直接测量系统，出现了一些小问题，最终使用了设定点切换功能解决了这些问题。

中文关键词：西门子840Dsl、设定点切换、S120驱动、单驱动多电机、多组电机参数、多组编码器参数

Abstract : In 840Dsl SINUMERIK, the structure of a S120 SINAMICS is used to drive the structure of three motors, because of the reason of the mechanical structure. In the use process, due to the use of different models of the motor, and the use of the absolute value of direct measurement system, there are some small problems, and finally use the setpoint exchange function to solve these problems.

Key Words : SINUMERIK 840Dsl、Setpoint exchange、SINAMICS S120、Single drive multi motor、Multi DDS、Multi EDS

- 项目简介

      - 该机床为上海某航天企业委托沈阳机床集团中捷机床有限公司、华中科技大学共同研制的一款机床。沈阳机床集团目前是国内最大的机床生产商，中捷机床有限公司是沈阳机床集团下属最重要的数控机床生产企业。主要生产各类数控加工中心、包括龙门、落地、立式车床、各类五轴机床等等。华中科技大学在该项目中负责激光部分。

      - 该机床是一款高架桥式五轴机床。该机床共配置了三个附件头、分别为24000rpm          电主轴附件头、40000rpm电主轴附件头、激光焊接（切割）附件头。这三个附件头分  别用于粗加工、精加工和焊接或切割。

      - 由于机床为五轴联动机床，故系统选择了SINUMERIK 840Dsl，大概的配置如下：
NCU：730.3 PN

显示器：OP 015

操作面板：MCP 483PN

驱动器：SINAMICS S120

电机：1FT7系列

PLC：ET200系列

手持操作单元：HT2

电主轴：第三方

激光装置：第三方

- 项目方案系统构成

      - 该机床采用高架桥式结构，主要结构如下：

X轴为双边驱动、齿轮齿条结构。

Y轴也为齿轮齿条结构。

Z轴为滚珠丝杠。

C轴安装在滑枕内。

A轴共有三个、采用和机床分体式结构、可根据不同要求随时对其自动更换。

主轴也为三个，分别在三个A轴内，分别为24000rpm电主轴、40000rpm电主轴和激光头。（主轴和A轴共同组成附件头、故该机床配置了三个附件头）

因机械结构的原因，三个A轴的电气接口只有一套（电机动力线、编码器线、外接圆光栅线的对接插头），故在方案设计时，电气部分也只使用了一套驱动系统。

      - 该机床共有十三个伺服轴、分别为：X1、X11、X2、X21、Y1、Y11、Z1、A1、A2、A3、SP1、SP2。其中X轴采用龙门同步功能，同时单边的X轴采用了主从功能。Y轴为主从功能。附件头为分体式结构，可以自动进行更换，该功能需要系统的PARKING轴功能支持。此外三个附件头和机床连接后，可组合成三组五轴结构，故还需要系统支持多组五轴变换功能。三个A轴因机械结构原因，采用了两种电机，故还需要驱动器支持多组参数功能。在激光头方面，系统还需要支持激光的快速输入输出信号及相关功能。根据上面机床对系统方面的大概要求来看，SINUMERIK 840Dsl是该机床的最佳选择方案。

      - 在电气设计方案前期，按照一个A轴（机床轴名）设计，但在调试的过程中，发现三个实际A轴的绝对值圆光栅因安装位置不同，在生效后的零点是不一致的，还需要重新调整零点，给操作带来了不便。于是最终选择了三个A轴（机床轴）的设计方案。

- 控制系统完成的功能

  - 该机床的X轴改用了龙门控制功能。利用龙门轴功能，以确保 2 根X轴机械刚性连接，能够不带机械位置偏置的同时运动，实现位置同步。在操作和编程中，每对龙门只作为一个机床轴来应用。

该机床的单侧的X轴及Y轴均采用两个电机控制，为主从功能。利用此功能可以将两个电机驱动通过机械耦合到同一根轴上，实现主从驱动控制。通过设置相应的机床数据调整涨紧力矩，保证主动和从动驱动器之间合适的力矩，避免两组电机工作时的相互干扰，保证主动轴和从动轴之间的涨力状态，消除机械上的传动间隙，得到较好的运动的特性。

该机床采用了自动更换附件头的功能，因附件头上带有伺服电机、电主轴及编码器和直接测量系统的圆光栅，故还使用了PARKING轴功能。PARKING轴被称为闲置轴或驻车轴。也就是说机床在上电的情况下，能对伺服电机的动力线、编码器线及直接测量系统的电缆进行插拔，而机床不会出现报警，还能够正常进行工作。

本机床还应用了SINUMERIK 840Dsl的很多其它功能，如五坐标轴插补、内部驱动变量分析、软撞块功能、高速激光开关信号 HSLC、间隙控制 CLC等功能，由于篇幅的原因，在这里就不详细的介绍了。下面就详细的介绍一下SINAMICS S120单驱动器驱动多电机上的调试。

  - 因附件头机械结构的限制，三个A轴电机选择了两种型号，分别为：

A1轴：1FT70665AF701NG0

A2轴：1FT70665AF701NG0

A3轴：1FT70465AF701NG0

在驱动器选择上，因附件头接口只有一组A轴的接口，故只选择了一个轴的驱动器。因此系统要支持一个驱动器能够驱动不同电机的功能。在PLC的变量中，DB3X.DBX21.3 / 21.4 为选择不同电机的接口变量。

| DBX 21.4 | DBX 21.3 | Motor number | Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 | 4 |

不但进过PLC的处理，驱动器部分还需要做许多配置才能完成该功能。首先在驱动器内要增加MDS组。

在增加MDS的同时，DDS也被同时复制了一组。但由于使用了EnDat绝对值的直接测量系统（绝对值圆光栅），都有自身的序列号，因此还要有新的编码器数据组：即EDS。还需要修改参数：

P0140: 编码器数据组(EDS) 数量 / EDS 数量

P0141: 编码器接口( 编码器模块) 组件号 / 编码器接口组件号

P0142: 编码器组件号 / 编码器组件号

P0187: 编码器1 编码器数据组编号 / 编码器1 EDS 编号

修改上述参数后，就可以在不同的MDS组中配置不同的电机和编码器。

经过上面对驱动的配置和调试，驱动器部分就已经允许单个驱动器驱动不同电机的功能。PLC程序中还需要进行一些调试，大概内容如下：

L     #axis_number

L     30

+I

T     #AXIS_DB

A     #MDS0

OPN   DB [#AXIS_DB]

AN    DBX    2.1

R     DBX   21.0

R     DBX   21.1

R     DBX   21.2

R     DBX   21.3

R     DBX   21.4

A     #MDS1

OPN   DB [#AXIS_DB]

AN    DBX    2.1

S     DBX   21.0

R     DBX   21.1

R     DBX   21.2

S     DBX   21.3

R     DBX   21.4

……     共编制了三组程序。

在调试初期，为了NC使参数设置简便一些，NC的A轴按照一个机床轴设置的，但在调试过程中发现，由于使用了绝对值的编码器，存在下面两个问题：

- 绝对值的编码器有不同的序列号，如不进行初始化，会出现报警。

- 不同附件头生效后，A轴因外接编码器位置安装的原因,显示的坐标轴值不同，需要每次都对零点重新调整。

针对这两个问题，我们最终选择了三个A轴的方案，虽然NC参数设置复杂，但能解决上述的问题。

首先需要在自动更换附加头的程序中增加如下语句：

$MA_ENC_SERIAL_NUMBER[1,AX4]=0

$MA_ENC_REFP_STATE[1,AX4]=2

$MA_ENC_SERIAL_NUMBER[1,AX10]=0

$MA_ENC_REFP_STATE[1,AX10]=2

$MA_ENC_SERIAL_NUMBER[1,AX11]=0

$MA_ENC_REFP_STATE[1,AX11]=2

这样就解决了编码器序列号及回零调整的问题。

再有我们尝试用Setpoint Exchange解决一个驱动器驱动多个不同电机的功能。Setpoint Exchange功能是原本是使用一个电机驱动不同的机床轴。在这里，使用该功能，变成了一个驱动器驱动多个不同的电机。经过调试，该功能完全解决了上述的问题。

因该机床的驱动已经进行了多电机组的配置，故NC部分按照正常机床轴设定即可。只需要对PLC程序处理即可，PLC程序大致如下：

OPN   DB [#req_ax_no]

A     DBX   24.5

JC    M003

SET

OPN   DB [#ax1_no_t]

R     DBX   24.5

OPN   DB [#ax2_no_t]

R     DBX   24.5

OPN   DB [#ax3_no_t]

R     DBX   24.5

OPN   DB [#req_ax_no]

SET

S     DBX   24.5

M003: NOP   0

OPN   DB [#req_ax_no]

A     DBX   24.5

JCN   M002

A     DBX   96.5

AN    DBX   61.3

JCN   M002

SET

R     #ax1_req

R     #ax2_req

R     #ax3_req

S     #set_ch_finish

L     #req_ax_no

L     30

-I

T     #act_ax_no

这些问题解决后，新的问题又出现了。即三个A轴如何和C轴及X\Y\Z组成五轴坐标变换的组合。SINUMERIK 840Dsl只提供了两组五轴变换功能的设置。于是通过NC程序对五轴变换的相关参数进行修改，就可以设置三组五轴变换，相关参数如下：

24110[4]:$MC_TRAFO_AXES_IN_1

24500[0][1][2]:$MC_TRAFO5_PART_OFFSET_1

24550[0][1][2]: $MC_TRAFO5_BASE_TOOL_1

24560[0][1][2]: $MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_1

经过上面的调试，该机床的功能基本完备，满足了机床的设计要求。

- 项目运行

该机床已于2015年5月交付用户使用，目前机床运行稳定，得到了用户的认可和好评。

- 应用体会

在机床调试过程中，虽然遇到了一些问题，但SINUMERIK 840Dsl总是能够提供多种解决方案。如SINAMICS S120能够提供多组电机数据、编码器数据。应用Setpoint Exchange功能解决单个驱动器驱动不同电机的问题。通过对NC参数的读写功能实现多组五轴变换功能。就已多组五轴变换为例，SINUMERIK 840Dsl还有一种解决方案，就是设置多个通道。SINUMERIK 840Dsl在每个通道内便有两组五轴变换，同样能满足多组五轴变换的需求。

综上所述，SINUMERIK 840Dsl不愧为当今世界上功能最为强大的数控系统。

- 参考文献

SINUMERIK 840Dsl / 828D Extended Functions

SINUMERIK 840Dsl / 828D Special functions

MSD Umschaltung mit Motorengleicher oder unterschiedlicher

Polpaarzahl(德文)