FB2 GET (可用于读取NC变量功能)

FB2功能块可以使PLC程序从NC读取相应的变量，为了能正确的引导NCK变量，所需要通过“NC VAR Selector”软件在数据块中生成源数据块STL。下面以读取机床轴位置来介绍使用FB2功能，在使用FB2功能时需要现将FB1里面的参数设置为“NCKomm=1”

- 打开“NC VAR Selector”软件，新建一个项目。

搜索到一个“SMA”的变量然后“确定”

二，找到代号为“988”“actToolbasepos”的选项，双击，出现下图

这里面“Unit-No”是将要选着的通道号，Line是所要选着的轴号，单击OK

这里我们生成3个项目 如下图3

图3

- 单击菜单Code中的Selection选项，输入最后要生成的数据块号，默认为DB120，即生成DB120块，然后单击保存，找到所要保存到哪里的路径，这是会生成一个后缀名为“.var”的文件，名字可以自由取，这里以“zhoupos”为名

- 单击菜单Code中的Generate生成后缀名为“.awl”这里以“zhoupos”为名字。这个后缀名为“.awl”的文件是将来被PLC所认可的文件

- 打开STEP7 在其源文件的跟目录下右键 Insert new object—external source 找到刚才保存的文件然后打开，这时就会在STEP7的源文件里生成一个STL的源文件，双击打开，然后编译，如果没有发生错误则会在STEP7里生成一个DB120的数据块，

- 在符号表里给DB120数据块定义注释，例如本例为 zhoupos DB120 保存

- 在OB1里调用FB2块，然后定义背景数据块 例如DB121,下面将FB2的各输入输出参数说明如下

- 输入参数

Req：        正向脉冲沿启动任务，只有当Rep端产生一个上升沿变换时，才可以启动它的一个任务，也就是读取NC轴的一个位置变量，布尔型数据类型

MunVar：     读取的数据数量，范围1—8，整型数据类型

Addr1~Addr8：[DBName].[VarName]；这是“NC VAR Selector”软件提供的NC变量标识符；数组型数据类型；例如本例为"zhoupos".C0_SMA_actToolBasePos0_2其中"zhoupos"就是刚才在符号表里定义的DB120的注释

Unit1~Unit8:   变量地址中的区域地址；在这里就是“所要的通道”是那个，例如本例是通道1，就定义B#16#1, 字节型数据类型

Columnl1~Columnl8：变量地址中的列地址，字型数据类型。

Line1~Line8：变量地址中的行地址，这里就是指的“轴号”例如读取第一根的位置则需要写成W#16#1,:注意这个轴号其实是跟生成的STL源程序文件有关系的，字型数据类型。

- 输出参数

Error：出错代码，类型BOOL，若数据传输出错，则该位为1，正常为0

NDR：执行代码，类型BOOL，若数据传送成功，则该位为1，否则为0

State：状态字，字型数据类型其含义如下

  - 低字节为1时表示接口出错；高字节表示发生错误的数据代码（1~8）

  - 低字节为2时表示任务错误；高字节表示在任务中存在编译错误

  - 低字节为3时表示负向确认不能执行；内部故障，按下“NC reser”可以消除

  - 低字节为4时表示读取的数据长度大于数据的存储区域；高字节数据表示故障发生的位置（RD1~RD8）

  - 低字节为5时表示变量转换数据类型错误；

  - 低字节为6时表示FIFO满；队列排满了，任务必须重复

  - 低字节为7时表示“NCKomm”没有赋值为1，注：NCKomm在NCK复位生效

  - 低字节为8时表示无效的本地目标区域，可能RD1~RD8指定的区域不是本地区域；高字节表示发生故障的位置（RD1~RD8）

  - 低字节为9时表示传输任务已被请求了，任务必须重新执行

  - 低字节为10时表示变量地址错误，单元或者行列号是0，高字节表示变量号。

  - 低字节为11时表示变量地址无效

  - 低字节为12时表示参数NumVar为0

- 输入、输出参数

RD1~RD8: 这个是读取目标区域的值，ADDR1~ADDR8指定的NCK变量的值并把它们复制到指定的PLC数据区 例如，MD100,这样就会将某跟轴的位置值储存到MD100里面去。ANY数组数据类型

最后需要将0B1,0B100,DB120,DB121下载到PLC里，NCK复位，这样才能生效

下面讲生成的STL源程序简单说明一下

DATA_BLOCK DB  120      这里是用“NC VAR Selector”软件生成是那个数据块

VERSION : 0.0

STRUCT

C0_SMA_actToolBasePos0_2:

STRUCT

SYNTAX_ID : BYTE  := B#16#82;

bereich_u_einheit : BYTE := B#16#40;

spalte : WORD := W#16#2;

zeile : WORD := W#16#0; 这个值如果是0.则可以在FB2的Line1~Line8输入端输入将要读取的那根轴的位置，例如W#16#1就是读取通道第一号轴的位置值，W#16#2就是读取通道的第二号轴的位置值

如果这个值是1，则只能读取通道的第一号轴的位置值，就算Line1~Line8输入端写成W#16#2也不能将第二号轴的位置值读取出来，就算Line1~Line8输入端不写任何数据，其结果还是读取第二号轴的位置值的。

bausteintyp : BYTE := B#16#74;

ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;

typ : BYTE := B#16#F;

laenge : BYTE := B#16#8;

END_STRUCT ;

C1_SMA_actToolBasePos1_2:

STRUCT

SYNTAX_ID : BYTE  := B#16#82;

bereich_u_einheit : BYTE := B#16#41;

spalte : WORD := W#16#2;

zeile : WORD := W#16#1;   这里只能读取通道的第一号轴的位置值。

bausteintyp : BYTE := B#16#74;

ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;

typ : BYTE := B#16#F;

laenge : BYTE := B#16#8;

END_STRUCT ;

C1_SMA_actToolBasePos2_2:

STRUCT

SYNTAX_ID : BYTE  := B#16#82;

bereich_u_einheit : BYTE := B#16#41;

spalte : WORD := W#16#2;

zeile : WORD := W#16#2; 这里只能读取通道的第二号轴的位置值。

bausteintyp : BYTE := B#16#74;

ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;

typ : BYTE := B#16#F;

laenge : BYTE := B#16#8;

END_STRUCT ;

END_STRUCT ;

BEGIN

END_DATA_BLOCK

注：经常用的两个参数

在“NC VAR Selector”软件里面 RP 代号326 rpa[..]是读取NC里的R参数的

SMA 代号988 actToolBasePos[..]是读取通道里的轴位置当前值的